## Slide 1
ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ IOT HIỆN ĐẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ THỐNG MỞ KHÓA CỬA
NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI
VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Sinh viên thực hiện: Châu Quốc Vinh (22681761) • Vũ Trọng Nghĩa (22674071)
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Lễ
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

## Slide 2
Lý do chọn đề tài & Xu hướng bảo mật sinh trắc học
2 / 25
Cách mạng IoT 4.0 đặt ra yêu cầu bảo mật thông minh, phi vật lý.
Khóa truyền thống (chìa cơ học, mã số) dễ mất, sao chép, đánh cắp.
Sinh trắc học giọng nói (Voiceprint) là đặc điểm cá nhân, không thể chuyển nhượng.
Hệ thống tập trung vào định danh người nói (Who is speaking), không phải nội dung.
Tích hợp điều khiển từ xa: quản lý an ninh mọi lúc, mọi nơi qua ứng dụng di động.
93–95%
Độ chính xác xác thực
< 3 s
Thời gian phản hồi end-to-end
256D
Vector đặc trưng Embedding
Thống kê hệ thống thực tế

## Slide 3
Phân tích hạn chế của hệ thống khóa truyền thống
3 / 25
Thất lạc & sao chép
Chìa khóa vật lý có thể mất, bị nhân bản trái phép mà chủ nhà không hay biết.
Rò rỉ mã PIN
Mã số bàn phím bị đánh cắp qua quan sát trực tiếp (shoulder surfing) hoặc camera.
Thiếu điều khiển từ xa
Không thể cấp/thu hồi quyền truy cập hoặc giám sát lịch sử từ xa qua smartphone.
Không cảnh báo bất thường
Hệ thống cơ học không ghi nhận, không phân biệt nỗ lực xâm nhập với mở cửa hợp lệ.

## Slide 4
Mục tiêu nghiên cứu
4 / 25
01
Thiết kế phần cứng nhúng
Xây dựng module điều khiển trung tâm ESP32-S3, tích hợp microphone MEMS INMP441, cảm biến HC-SR04, Servo SG90 và màn hình OLED trong một hệ thống nhúng hoàn chỉnh.
02
Thuật toán AI xác thực giọng nói
Triển khai pipeline WeSpeaker trên server cloud: chuẩn hóa WAV 16kHz, trích xuất vector đặc trưng 256 chiều và so sánh Cosine Similarity với ngưỡng an toàn 0.6.
03
Ứng dụng & hạ tầng đa nền tảng
Phát triển app React Native (Android/iOS), backend Flask + MongoDB Atlas, tích hợp MQTT (HiveMQ) và Telegram Bot API cho điều khiển từ xa và cảnh báo bất thường.

## Slide 5
Phạm vi nghiên cứu & Đối tượng thụ hưởng
5 / 25
Tầng Ứng dụng (Mobile Layer)
React Native · Expo · Android & iOS
Tầng Truyền thông
HTTPS · MQTT (HiveMQ) · Telegram Bot API
Tầng Xử lý Trung tâm (Cloud)
Flask · Docker · MongoDB Atlas · WeSpeaker AI
Tầng Thiết bị (Edge Layer)
ESP32-S3 · INMP441 · HC-SR04 · Servo SG90 · OLED
Đối tượng thụ hưởng
Hộ gia đình & Căn hộ thông minh
Văn phòng cần kiểm soát ra vào
Nghiên cứu & Giảng dạy IoT / AI
Giới hạn phạm vi
Mô hình thực nghiệm trong môi trường nhà ở; chưa triển khai PCB chuyên dụng; kiểm thử trên Android 10+.

## Slide 6
Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
6 / 25
1
Nghiên cứu lý thuyết
Tìm hiểu giao thức I2S, kỹ thuật DSP, mô hình học sâu Speaker Verification (ECAPA-TDNN, ResNet), kiến trúc MQTT và thiết kế RESTful API.
2
Thiết kế & Mô phỏng
Xây dựng kiến trúc hướng sự kiện, vẽ sơ đồ khối chức năng 5 tầng, thiết kế bảng phân công GPIO và luồng dữ liệu end-to-end.
3
Thực nghiệm & Triển khai
Lập trình firmware C++ trên Arduino IDE; triển khai backend Flask/Docker/ngrok; đóng gói ứng dụng Expo React Native.
4
Đánh giá & Tối ưu
Kiểm thử 9 kịch bản vận hành; đo FAR/FRR; điều chỉnh Threshold về 0.6 để cân bằng bảo mật và trải nghiệm người dùng.

## Slide 7
Tổng quan phần cứng: Ưu thế ESP32-S3 trong xử lý AI tại biên
7 / 25
Thông số kỹ thuật nổi bật
CPU: Xtensa® LX7 lõi kép, tần số 240 MHz — xử lý song song đa tác vụ.
AI Acceleration: Tập lệnh vector tăng tốc DSP & mạng nơ-ron tại biên.
PSRAM ngoại vi 8 MB qua SPI tốc độ cao — đủ dung tích cho audio buffer (~3s ghi âm WAV 16kHz).
Flash 16 MB — lưu firmware, mô hình wake-word và certificate SSL.
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) + Bluetooth 5.0 LE tích hợp.
Hỗ trợ đa giao tiếp: I2S, I2C, SPI, UART, PWM — kết nối toàn bộ cảm biến/chấp hành.
Điện áp hoạt động 3.3V, hỗ trợ Deep Sleep tiết kiệm năng lượng.
Edge AI
Xử lý tín hiệu âm thanh cục bộ, giảm phụ thuộc cloud
Multi-Core
Core 0: cảm biến & MQTT | Core 1: thu âm & HTTPS
PSRAM Buffer
Lưu ~256 KB audio buffer trước khi truyền HTTPS
TLS / HTTPS
Hỗ trợ TLS 1.2/1.3 — truyền sinh trắc học an toàn

## Slide 8
Giao thức I2S & Microphone kỹ thuật số INMP441
8 / 25
Giao thức I2S (Inter-IC Sound)
I2S là chuẩn giao tiếp âm thanh số 3-dây (WS, SCK, SD) giữa các IC tích hợp.
Tín hiệu âm thanh được truyền trực tiếp dạng số — loại bỏ hoàn toàn nhiễu điện từ (EMI) so với đường dẫn analog.
Hỗ trợ độ phân giải 16-bit, 32-bit; tần số lấy mẫu linh hoạt (8kHz – 48kHz).
ESP32-S3 tích hợp bộ điều khiển I2S phần cứng — DMA transfer, CPU không tải trong quá trình thu âm.
Chân kết nối: WS (GPIO 10), SCK (GPIO 11), SD (GPIO 12).
Microphone MEMS INMP441
Công nghệ:
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)
Output:
Kỹ thuật số I2S 24-bit
Tần số mẫu:
8 kHz – 48 kHz (dùng 16kHz)
Dải tần:
60 Hz – 15 kHz
SNR:
61 dBA (lọc nhiễu nền hiệu quả)
Điện áp:
1.8V – 3.3V, tiêu thụ ~1.4 mA
→ Dữ liệu ghi trực tiếp vào PSRAM dưới dạng PCM 16-bit, đóng gói WAV 44-byte header trước khi truyền.

## Slide 9
Cảm biến HC-SR04 & Cơ chế kích hoạt hệ thống
9 / 25
Cảm biến siêu âm HC-SR04
Nguyên lý: Phát xung siêu âm 40kHz; đo thời gian echo phản hồi để tính khoảng cách.
Khoảng cách đo được: 2 cm – 400 cm, độ chính xác ±3 mm.
Chân Trigger (GPIO 41): ESP32 gửi xung HIGH 10µs để kích hoạt phát sóng.
Chân Echo (GPIO 42): đo thời gian HIGH trả về, tính khoảng cách = (t × 340) / 2.
Vai trò: "Wake-word thụ động" — tiết kiệm năng lượng, không cần liên tục polling microphone.
Luồng kích hoạt đa tầng
1. Phát hiện người (HC-SR04 < 10 cm)
▼
2. LED vàng bật · Màn hình OLED: Sẵn sàng
▼
3. Người dùng nhấn nút (GPIO 18, Pull-down)
▼
4. Thu âm vào PSRAM (3 giây, WAV 16kHz)
▼
5. Gửi buffer qua HTTPS → Server AI xử lý

## Slide 10
Cơ chế điều khiển vật lý: Động cơ Servo SG90 & Chốt khóa
10 / 25
Động cơ Servo SG90
Điều khiển:
PWM (Pulse Width Modulation) — GPIO 13
Tần số PWM:
50 Hz (chu kỳ 20ms)
Góc 0° (Khóa):
Pulse width 1.0 ms — chốt đóng hoàn toàn
Góc 90° (Mở):
Pulse width 2.0 ms — chốt mở hoàn toàn
Thời gian mở:
5 giây — tự động quay về 0° (đóng lại)
Mô-men xoắn:
1.8 kg·cm (đủ mô phỏng chốt khóa dân dụng)
Điện áp:
4.8V – 5V, tiêu thụ ~100–250 mA khi tải
Luồng điều khiển chốt khóa
Trạng thái KHÓA (0°)
LED xanh · OLED: 'Đóng'
▼
Nhận lệnh MỞ
Giọng nói xác thực / Lệnh MQTT
▼
Servo quay → 90°
PWM 2.0ms · Buzzer xác nhận
▼
Trạng thái MỞ (5s)
LED đỏ · OLED: 'Mở cửa' · Telegram ghi nhận
▼
Tự động ĐÓNG (0°)
Sau 5s · LED xanh phục hồi

## Slide 11
Lý thuyết xác thực giọng nói — Speaker Verification
11 / 25
So sánh: Nhận dạng lời nói (ASR) và Xác thực người nói (SV)
Tiêu chí
Nhận dạng lời nói (ASR)
Xác thực người nói (SV)
Câu hỏi
WHAT is spoken?
WHO is speaking?
Mục tiêu
Chuyển giọng → văn bản
Định danh cá nhân
Đặc trưng
Âm vị, từ vựng
Voiceprint sinh trắc học
Độc lập nội dung
Không
Có (Text-independent)
Ứng dụng
Trợ lý giọng nói, dịch
Kiểm soát truy cập, pháp y
Giọng nói người = "Dấu vân tay thanh âm" (Voiceprint): tổ hợp độc nhất của cao độ, âm sắc và nhịp điệu — không thể giả mạo hay chuyển nhượng.

## Slide 12
Khái niệm Embedding & Không gian vector 256 chiều
12 / 25
Speaker Embedding — Cách hoạt động
Mô hình học sâu (ECAPA-TDNN / ResNet) chuyển đổi tín hiệu âm thanh bất kỳ thành một vector số học 256 chiều.
Vector này mang đặc trưng sinh trắc học của giọng nói: cao độ, âm sắc, cách phát âm — không phụ thuộc nội dung.
Mỗi người nói có một 'vùng' riêng trong không gian 256 chiều — các mẫu cùng người sẽ nằm gần nhau.
Khi đăng ký, vector mẫu được lưu vào MongoDB Atlas. Khi xác thực, vector mới được so sánh với vector đã lưu.
Quyết định: cos(θ) ≥ 0.6 → ACCEPTED | cos(θ) < 0.6 → REJECTED.
Cosine Similarity
cos(θ) =
A · B
‖A‖ × ‖B‖
Thang giá trị:
-1
Hoàn toàn
khác nhau
0
Vuông góc
(ngẫu nhiên)
0.6
Ngưỡng
an toàn
1
Giống nhau
hoàn toàn
Threshold = 0.6
Cân bằng FAR & FRR trong môi trường dân dụng

## Slide 13
Framework WeSpeaker: Quy trình huấn luyện & trích xuất đặc trưng
13 / 25
Đặc điểm nổi bật của WeSpeaker
Mã nguồn mở
Cộng đồng đóng góp rộng, kiểm chứng qua nghiên cứu học thuật
Pre-trained
Mô hình huấn luyện sẵn trên hàng nghìn giờ giọng nói đa ngôn ngữ
Text-independent
Không yêu cầu người dùng nói từ khóa cố định
ECAPA-TDNN
Kiến trúc phù hợp trích xuất Voiceprint với hiệu năng cao
Pipeline xử lý âm thanh
Audio Input
(WAV/PCM từ ESP32)
→
Chuẩn hóa
16kHz · Mono · 16-bit
→
Feature
Extraction (Mel-fbank)
→
ECAPA-TDNN
Deep Model
→
Vector 256D
Embedding
→
Cosine
Similarity ≥ 0.6
Kết quả: ACCEPTED — Servo mở | REJECTED — Cảnh báo Telegram & LED đỏ nhấp nháy

## Slide 14
Kiến trúc hệ thống 5 khối (Edge – Cloud – Mobile)
14 / 25
①
Edge Layer
ESP32-S3 + Sensors
· Thu âm I2S
· Bộ đệm PSRAM
· Điều khiển Servo
· Màn hình OLED
⇄
②
Audio Collection
INMP441 MEMS Mic
· 16-bit PCM
· WAV 44-byte Header
· DMA Transfer
· 3s Buffer
⇄
③
Cloud Backend
Flask + Docker + ngrok
· WeSpeaker AI
· MongoDB Atlas
· REST API
· Telegram Bot
⇄
④
MQTT Broker
HiveMQ Cloud
· Topic: command
· Topic: status
· QoS Level 1
· LWT Offline
⇄
⑤
Mobile App
React Native · Expo
· Đăng ký giọng nói
· Mở cửa từ xa
· Lịch sử truy cập
· Cài đặt

## Slide 15
Sơ đồ nguyên lý & Phân công chân kết nối GPIO
15 / 25
Bảng phân công GPIO — ESP32-S3 N16R8
Chân GPIO
Thiết bị ngoại vi
Chức năng
Ghi chú kỹ thuật
GPIO 10, 11, 12
Microphone INMP441
Giao tiếp I2S (WS, SCK, SD)
DMA buffer → PSRAM
GPIO 41, 42
HC-SR04
Trigger / Echo siêu âm
Ngưỡng phát hiện: 10 cm
GPIO 13
Servo SG90
PWM điều khiển chốt khóa
0°=khóa, 90°=mở (5s)
GPIO 8, 9
OLED SH1106
Hiển thị trạng thái (I2C)
Addr: 0x3C
GPIO 18
Nút nhấn
Kích hoạt thu âm
⚠ Pull-down điện trở 10kΩ
GPIO 5
Buzzer
Phản hồi âm thanh xác thực
Active HIGH
GPIO 47,48,17,6,4
4 LED tín hiệu
Chỉ báo: Chờ/Thu/Mở/Cảnh báo
Điện trở hạn dòng 220Ω
⚠ Pull-down: Nút nhấn GPIO 18 nối trở 10kΩ xuống GND — đảm bảo trạng thái mức LOW ổn định khi không nhấn, tránh trigger giả do nhiễu điện.

## Slide 16
Giao tiếp HTTPS: Truyền tải Audio Buffer an toàn từ PSRAM
16 / 25
Tại sao HTTPS?
Dữ liệu giọng nói là thông tin sinh trắc học nhạy cảm — phải mã hóa TLS 1.2/1.3.
ESP32-S3 hỗ trợ x.509 certificate, kiểm tra danh tính server chống MITM.
Giao thức RESTful POST: gửi WAV buffer lên endpoint /verify hoặc /enroll.
Content-Type: audio/wav · Transfer: Multipart Form-Data.
PSRAM đóng vai trò staging area: ghi đệm 3s âm thanh trước khi gửi một lần duy nhất.
Server phản hồi JSON: {status, score, user_id, timestamp}.
Luồng HTTPS end-to-end
ESP32 thu âm → lưu PSRAM
(WAV 44-byte header, 16kHz)
▼
POST /verify multipart/form-data
→ HTTPS (TLS 1.3)
▼
Flask server nhận · Chuẩn hóa audio
→ Chạy WeSpeaker model
▼
So sánh Cosine ≥ 0.6?
→ JSON response ACCEPTED/REJECTED
▼
ESP32 nhận JSON
→ Điều khiển Servo + OLED + LED

## Slide 17
Giao thức MQTT: Điều khiển thời gian thực qua HiveMQ Cloud
17 / 25
Sơ đồ Topic MQTT
Mobile App
(React Native)
Flask Backend
(Cloud Server)
ESP32-S3
(Edge Device)
HiveMQ Cloud
MQTT Broker
QoS Level
Đảm bảo
Sử dụng trong hệ thống
QoS 0
Gửi tối đa 1 lần (không xác nhận)
Trạng thái status (chấp nhận mất gói)
QoS 1
Đảm bảo nhận ÍT NHẤT 1 lần ✓
Lệnh command — dùng trong hệ thống
QoS 2
Đảm bảo chính xác 1 lần (chậm)
Không dùng (overhead lớn trên ESP32)

## Slide 18
Cơ chế bảo mật Last Will & Testament (LWT) của MQTT
18 / 25
⚠ Vấn đề: ESP32 mất điện/mất WiFi đột ngột mà không gửi được gói DISCONNECT → Backend không biết thiết bị đang offline → Nguy cơ chấp nhận lệnh mở cửa khi thiết bị không khả dụng!
Giải pháp: MQTT Last Will & Testament
1. KẾT NỐI
ESP32 gửi CONNECT packet kèm LWT:
Will Topic: "smartdoor/status"
Will Message: "offline"
Will QoS: 1
→
2. VẬN HÀNH
Hoạt động bình thường:
Publish "online" lên status
Gửi PINGREQ keepalive
Nhận lệnh command bình thường
→
3. MẤT KẾT NỐI
ESP32 offline đột ngột:
Không gửi được DISCONNECT
Broker phát hiện qua keepalive timeout
Tự động phát LWT "offline"
→
4. PHỤC HỒI
Backend nhận "offline":
Cập nhật trạng thái thiết bị
Từ chối lệnh mở cửa từ xa
App hiển thị "Thiết bị offline"
Kết quả: App luôn hiển thị đúng trạng thái thiết bị, ngăn chặn lệnh từ xa khi ESP32 không khả dụng.

## Slide 19
Tích hợp Telegram Bot API cho cảnh báo an ninh tức thời
19 / 25
Tại sao Telegram Bot?
Không cần cơ sở hạ tầng push notification riêng — Telegram API miễn phí và đáng tin cậy.
Gửi thông báo tức thời (< 1s) đến điện thoại chủ nhà bất kể nền tảng.
Hỗ trợ gửi văn bản, hình ảnh (nếu tích hợp camera) và nút tương tác inline.
Backend gọi Telegram Bot API trong luồng background thread — không ảnh hưởng tốc độ phản hồi chính.
Lưu trữ chat_id trong MongoDB — dễ mở rộng nhiều thành viên gia đình.
Các kịch bản thông báo
✅ Mở cửa thành công
Giọng nói xác thực → "Chào [Tên]! Cửa đã mở lúc 08:32."
🚫 Từ chối xâm nhập
Score < 0.6 → "⚠ Có người lạ cố gắng truy cập! Điểm: 0.42"
📱 Mở cửa từ xa
Lệnh MQTT từ app → "Cửa mở từ xa bởi [User] lúc 14:15."
📴 Thiết bị offline
LWT trigger → "⚠ Thiết bị SmartDoor mất kết nối lúc 09:00."

## Slide 20
Quản lý dữ liệu trên MongoDB Atlas (Vector sinh trắc học)
20 / 25
Collections trong MongoDB Atlas
db.users
Thông tin người dùng
_id
ObjectId
Định danh duy nhất
username
String
Tên đăng nhập
password_hash
String
Mật khẩu (bcrypt)
full_name
String
Họ tên hiển thị
voice_embedding
Array[256]
Vector đặc trưng 256D
created_at
DateTime
Thời điểm đăng ký
db.access_logs
Lịch sử vận hành
_id
ObjectId
Định danh log
user_id
Ref: users
Người dùng liên quan
timestamp
DateTime
Thời điểm sự kiện
method
Enum
voice / remote / rejected
score
Float
Cosine score (nếu có)
status
Enum
accepted / rejected
voice_embedding: [0.023, -0.158, 0.441, ..., 0.087] // 256 giá trị float64 — Voiceprint sinh trắc học độc nhất của mỗi người

## Slide 21
Ứng dụng di động React Native: Giao diện & Trải nghiệm người dùng
21 / 25
React Native 0.80 · Expo · Hỗ trợ Android & iOS từ một mã nguồn chung · Giao diện tối (Dark UI) tông màu Tím–Xanh hiện đại
🔐
Đăng nhập / Đăng ký
· Nhập họ tên, username, mật khẩu
· Thu âm giọng nói trực tiếp trên app
· Nghe lại bản ghi trước khi gửi
· Lưu session token — không đăng nhập lại
🏠
Trang chủ
· Lời chào cá nhân hoá theo tên
· Trạng thái hệ thống real-time
· Nút 'Mở Cửa Từ Xa' (lệnh MQTT)
· Phản hồi rõ: thành công / offline / lỗi
📋
Lịch sử truy cập
· Xem toàn bộ sự kiện mở/đóng cửa
· Tìm kiếm theo tên người dùng
· Lọc theo thời gian & trạng thái
· Phân trang — tải dữ liệu từ MongoDB
⚙
Cài đặt tài khoản
· Xem thông tin hồ sơ cá nhân
· Chỉnh sửa họ tên hiển thị
· Cập nhật giọng nói xác thực mới
· Đăng xuất — xóa session token

## Slide 22
Kết quả triển khai thực tế & Hình ảnh mô hình
22 / 25
Mô hình phần cứng thực tế
ESP32-S3 N16R8 gắn trên board phát triển — nạp firmware qua USB.
Microphone INMP441 kết nối I2S 3 dây — nhận diện giọng nói ổn định ở khoảng cách 20–30 cm.
Màn hình OLED 1.3" SH1106 hiển thị trạng thái trực quan tại cửa.
Servo SG90 điều khiển chốt mô phỏng — hiệu chỉnh 0° (khóa) và 90° (mở 5s).
HC-SR04 đặt ở độ cao ngang ngực — phát hiện người trong vòng 10 cm.
Hệ thống LED 4 màu + Buzzer cung cấp phản hồi trực quan và âm thanh rõ ràng.
WiFi AP fallback 'SmartDoor_Setup' tự động khởi động khi mất mạng.
Kết quả đo lường thực tế
93–95%
Độ chính xác xác thực
5–7 s
Phản hồi end-to-end đầy đủ
< 1 s
Độ trễ lệnh MQTT từ xa
< 2 s
Đồng bộ lịch sử trên app
5–60 s
Thời gian tự kết nối lại
< 1 s
Thông báo Telegram

## Slide 23
Kiểm thử kịch bản: 9 tình huống vận hành hệ thống
23 / 25
#
Kịch bản kiểm thử
Điều kiện
Kết quả mong đợi
Kết quả thực tế
1
Người dùng hợp lệ xác thực giọng nói
Giọng rõ, môi trường yên tĩnh
Cosine ≥ 0.6, mở cửa
✅ PASSED
2
Người lạ cố truy cập
Giọng không đăng ký
Cosine < 0.6, cảnh báo
✅ PASSED
3
Tấn công replay (phát lại ghi âm)
File ghi âm người đăng ký
Từ chối (biến đổi âm học)
✅ PASSED
4
Mở cửa từ xa (MQTT)
App → Backend → ESP32
Servo mở < 1s sau lệnh
✅ PASSED
5
Thiết bị mất WiFi (LWT)
Ngắt WiFi đột ngột
App hiển thị 'Offline'
✅ PASSED
6
Nhiễu môi trường cao
Tiếng nhạc >70 dB nền
Từ chối hoặc yêu cầu lại
✅ PASSED
7
Kết nối lại tự động
Tắt/bật WiFi router
Kết nối lại trong 5–60s
✅ PASSED
8
Đăng ký giọng nói mới
Người dùng mới trên app
Vector lưu MongoDB thành công
✅ PASSED
9
Cập nhật giọng nói
Người dùng cũ đổi mẫu
Vector mới ghi đè, xác thực OK
✅ PASSED

## Slide 24
Đánh giá độ chính xác (93–95%) & Hiệu năng thời gian phản hồi
24 / 25
Độ chính xác theo điều kiện môi trường
Chart: 
| Yên tĩnh | Nhiễu nhẹ (<50dB) | Nhiễu vừa (<70dB) | Nhiễu cao (>70dB)
Accuracy (%) | 95 | 93 | 88 | 75
Phân tích ngưỡng Threshold
Chart: 
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
FAR (%) — Chấp nhận sai | 15 | 8 | 5 | 2 | 1
FRR (%) — Từ chối sai | 1 | 3 | 6 | 12 | 20
95%
Độ chính xác (yên tĩnh)
93%
Độ chính xác (nhiễu nhẹ)
0.6
Threshold tối ưu
3–4 s
Thời gian xử lý AI
< 1 s
Độ trễ MQTT
PASS
Tổng 9/9 kịch bản

## Slide 25
Kết luận & Hướng phát triển
🔧 Phần cứng
· ESP32-S3 đa lõi xử lý song song hiệu quả
· PSRAM đảm bảo audio buffer ổn định
· Thiết kế GPIO chuẩn Pull-down an toàn
🧠 Phần mềm & AI
· Pipeline WeSpeaker xác thực chính xác 93–95%
· Text-independent — không ràng buộc từ khóa
· Cosine Similarity Threshold 0.6 tối ưu
🌐 Hệ sinh thái
· MQTT (LWT) + HTTPS + Telegram đảm bảo an toàn
· MongoDB Atlas lưu trữ vector sinh trắc học
· App React Native cross-platform hoàn chỉnh
Hướng phát triển tiếp theo
Edge AI
Triển khai mô hình on-device trên ESP32 — hoạt động khi mất Internet
Multi-factor
Kết hợp nhận diện khuôn mặt + giọng nói → bảo mật đa lớp
PCB chuyên dụng
Thiết kế lại mạch in giảm nhiễu, tích hợp pin dự phòng Deep Sleep
Smart Analytics
Phân tích hành vi truy cập, cảnh báo thông minh theo thói quen
Xin chân thành cảm ơn Thầy và Hội đồng đã lắng nghe! · Chúng em sẵn sàng giải đáp câu hỏi.